Technické podmínky pro ozvučení produkce skupiny  „KLÍČ kvintet“

Pódiové obsazení KAPELY  (jména jsou od levé strany pódia z pohledu diváků)

Jitka Krupičková

- sólo zpěv, flétny, krumhorn (1x zpěvový mikrofon), malý buben, perkuse (1x nástrojový mikrofon)

Pavla Marianová

- sólo zpěv, flétny (1x zpěvový mikrofon), historické dechové nástroje (2x nástrojový mikrofon), rámový buben a perkuse (1x nástrojový mikrofon), dechový syntezátor (1x line XLR + fantom 48V)

Jaroslav Marian

- sólo zpěv, mluvené slovo (1x zpěvový mikrofon), 6-strunná a 12-strunná kytara (4x line XLR + fantom 48V  - viz „Podrobnosti k linkovým XLR výstupům“), tamburína na stojanu (1x nástrojový mikrofon)

Jan Janda

- sólo zpěv (1x zpěvový mikrofon), 12-str. kytara (1x line XLR + fantom 48V), 6-str. kytara (1x line XLR + fantom 48V - viz „Podrobnosti k linkovým XLR výstupům“)

Jiří Krupička

- zpěv, mluvené slovo (1x zpěvový mikrofon), violoncello (1x line XLR + 1x mic XLR + fantom 48V                - viz „Podrobnosti k linkovým XLR výstupům“)

Technika potřebná pro kompletní ozvučení:

●  5x  kvalitní zpěvový mikrofon (např. SHURE BETA58, pro sólové zpěváky SHURE BETA87A nebo lepší)

●  5x  kvalitní nástrojový mikrofon (např. SHURE SM57 apod.)

●  10x  kvalitní (stabilní a pevný) lomený mikrofonní stojan

●  9x  signálová linka (vše na konektorech typu CANON XLR !!!)  - 6x pro kytary, 2x pro violoncello, 1x pro dechový syntezátor

●  8x  fantomové napájení pro linky (7x pro DI-boxy, 1x pro kontaktní DPA mikrofon u violoncella)

●  3x  síťová zásuvka 230V pro pódiovou elektroniku (2x u kytaristy J.Mariana, 1x u violoncella)

●  4x až 5x  odposlechový monitor vhodný pro zpěv (min. 4 signálové cesty)

– s nezávislou ekvalizací jednotlivých odposlechových cest

●  kvalitní dozvukový efekt typu „Hall“ (nejlépe Lexicon, t.c.electronic apod.)

Poznámka:

Pro běžné koncerty (ne pro krátká festivalová vystoupení) s sebou kapela vozí 3 vlastní kvalitní zpěvové mikrofony (včetně držáků) – tyto mikrofony jsou určeny pro sólové zpěváky na pozici č. 2, 3 a 4 zleva).

Připravenost techniky pro samostatné (celovečerní) koncerty skupiny KLÍČ:

Je nutno zajistit, aby ozvučovací aparatura byla kompletně zapojena a připravena pro zvukovou zkoušku skupiny KLÍČ kvintet minimálně 100 minut před plánovaným začátkem koncertu !!!

Čas nutný pro přípravu zvukové techniky při festivalových vystoupeních skupiny KLÍČ:

Při koncertním vystoupení skupiny KLÍČ na festivalech, hudebních přehlídkách, městských slavnostech (a podobných akcích, na nichž se na pódiu postupně střídají různí umělci) je nutno zajistit, aby pro zapojení nástrojů a zvukovou zkoušku skupiny KLÍČ bylo plánováno minimálně 25-30 minut času  !!!

V případě dotazů volejte, prosím, Ing. Jaroslava Mariana – tel.  286 857 079