KLÍČ (kvartet)  –  podrobnosti k linkovým XLR výstupům:

●  6-str. klasická kytara (nylonové struny) a 12-str. kytara (jumbo)  -  hraje Jaroslav Marian

– kytarista tyto kytary průběžně střídá, ale obě kytary zůstávají trvale zapojeny do celkem čtyř vstupů mixážního pultu (při odložení 6-str. kytary na stojan kytarista oba linkové výstupy z této kytary sám vypíná, u 12-str. kytary možnost vypnutí není, proto při problémech se zpětnou vazbou je nutno odloženou 12-str. kytaru vždy dočasně vypínat přímo na pultu)

– každá z kytar je ozvučena jednak kobylkovým piezo-snímačem a současně i vnitřním elektretovým mikrofonem, oba tyto signály jsou pak z kytar vyvedeny oddělenou linkou (tj. z každé kytary vychází vždy dva linkové signály) – „piezo“ výstupy jsou již na pódiu efektovány chorusem a exciterem a vše je také přímo na pódiu předzesíleno a symetrizováno na XLR výstupech typu Canon (POZOR - pro pódiový odposlech je u obou těchto kytar nutno použít pouze „piezo“ výstup, nikdy nepoužívat mikrofonní výstup! - hrozí zpětná vazba), intenzitu výstupního signálu a částečně i barvu zvuku kytar může v případě potřeby částečně upravit přímo kytarista na pódiu

Na mixážním pultu je potřeba nastavit panoramu výstupů z těchto kytar následovně:

– piezo výstupy vždy cca 20-30% doprava (z pohledu diváků), mikrofonní výstupy z obou kytar cca 10-20% doleva – tak, aby zvuk kytary vytvářel plastičtější dojem, venkovní poslechová hlasitost piezo i mikrofonního výstupu z každé z kytar by pro venkovní poslech měla být cca shodná (POZOR - mikrofonní linku každé z kytar je většinou nutno nastavit na vyšší úroveň, než piezo linku, protože jinak je „měkký“ zvuk interního kytarového mikrofonu přemaskován agresivnějším zvukem pieza)

●  Violoncello  -  hraje Jiří Krupička

– violoncello je ozvučeno kobylkovým piezo-snímačem a současně i elektretovým mikrofonem DPA 4099, oba tyto signály jsou vyvedeny oddělenými linkami na XLR výstupech typu Canon (a pro obě linky je nutné fantomové napájení 48V), piezo signál je navíc již přímo na pódiu upraven ekvalizérem a basovým exciterem